## Slide 1
Infraestructura · Seguridad · Sistemas de Pago
Thales payShield 10K · IBM Coprocessor 4767
Plan de Migración de
Claves Criptográficas
Dos frentes coordinados: HSM Thales + IBM i 4767 CCA
FRENTE 1
Thales payShield 10K
🔄 En desarrollo — nuevo proceso
FRENTE 2
IBM Coprocessor 4767 CCA
✅ Ciclo funcional y validado
CONFIDENCIAL — Uso Interno · Scotiabank

## Slide 2
ÍNDICE
01
Ecosistema Criptográfico del Banco
02
MK — Master Key
03
Slots CURRENT / OLD / NEW
04
Migración LMK — Thales payShield 10K
05
Migración MK — IBM Coprocessor 4767
06
Flujo General de Migración
07
Estrategias: Opción LO vs LN (Thales)
08
Variant→Variant · Variant→KB · KB→KB
09
Certificación Post-Migración

## Slide 3
01 · ECOSISTEMA CRIPTOGRÁFICO DEL BANCO
Dos frentes independientes. Cada uno con su propio HSM y proceso de migración.
FRENTE 1 · HSM Thales payShield 10K
Dispositivo
Thales payShield 10K
Conexión
TCP/IP (host → HSM)
Claves proteg.
LMK (Local Master Key)
Formatos
Variant (DES) · Key Block (TR-31 / AES)
Cmd migración
BW (Block-cipher key Re-encipher)
Utilitario
Nuevo desarrollo (servidor → HSM)
🔄 Estado: Pendiente — nuevo proceso en desarrollo
FRENTE 2 · IBM Coprocessor 4767 CCA
Dispositivo
IBM 4767 PCIe Cryptographic Coprocessor
Conexión
PCIe (integrado en servidor IBM i)
Claves proteg.
MK — Master Key CCA
Formatos
DES · PKA · AES (keystores DB2/QSYS)
Cmd migración
Key_Token_Change (CSNBKTC / CSNDKTC)
Utilitario
Menú IBM i — Master Key Process (BLASPROD)
✅ Estado: Ciclo funcional y validado anteriormente
★ Ambos frentes: la MK cifra todas las claves operativas · KCV es el control de integridad · claves nunca en texto claro.

## Slide 4
02 · MK — MASTER KEY
La clave raíz de todo el ecosistema de pagos. Nunca sale del HSM en texto claro.
¿Qué es la MK?
▸ Es la clave raíz del HSM. Nunca existe fuera del módulo en texto claro.
▸ Todas las claves operativas (ZMK, ZPK, BDK, CVK, TMK, ZAK, TAK…) están cifradas bajo la MK.
▸ Sin MK activa, el HSM no puede descifrar ninguna clave operativa.
▸ En Thales se llama LMK (Local Master Key). En IBM CCA simplemente Master Key (MK).
▸ Puede ser Variant (DES/3DES) o Key Block (TR-31, requerido por PCI HSM v3 desde 2025).
Jerarquía de Claves
MK / LMK
Raíz · vive en el HSM · nunca en texto claro
ZMK — Zone Master Key
Cifrada bajo MK · distribuye claves entre zonas
ZPK · TMK · BDK · CVK · TAK · ZAK
Claves de trabajo · cifradas bajo MK
🔑 Migrar la MK = re-cifrar todas las claves operativas. KCV idéntico antes y después = migración exitosa.

## Slide 5
03 · SLOTS CURRENT / OLD / NEW
Concepto universal — terminología diferente entre Thales y IBM CCA, misma lógica de ciclo de vida.
⚡ CURRENT
Thales: Live Storage (cmd LK)
IBM: Current MK Register
▸ MK activa en producción en tiempo real.
▸ Todas las claves operativas están cifradas bajo esta MK.
▸ El HSM/coprocessor la usa en cada operación criptográfica.
▸ Solo existe una MK current activa a la vez.
🔄 OLD
Thales: Key Change Storage OLD (cmd LO)
IBM: Old MK Register
▸ MK anterior, retenida durante la migración.
▸ Permite re-descifrar claves cifradas bajo la MK antigua.
▸ No puede procesar transacciones de producción.
▸ Limpiar SOLO tras re-cifrar el 100% de las claves.
🔑 NEW
Thales: Key Change Storage NEW (cmd LN)
IBM: New MK Register
▸ MK nueva cargada durante el proceso de migración.
▸ Claves re-cifradas hacia aquí aún NO son operativas.
▸ Pasa a ser CURRENT tras el switch/SET final.
▸ Su presencia no interrumpe producción.
Ciclo: NEW cargado → Re-cifrado de claves → Switch: NEW pasa a CURRENT → OLD se limpia

## Slide 6
04 · MIGRACIÓN LMK — THALES payShield 10K
Hasta 20 LMK IDs simultáneas (sujeto a licencia). Cada LMK tiene su propio Live Storage y Key Change Storage (OLD/NEW).
HSM Thales payShield 10K
Hasta 20 LMK IDs · Licencia por slots
LMK_00 ✓
Variant
Live Storage
cmd: LK
CURRENT
KCS OLD
cmd: LO
OLD
KCS NEW
cmd: LN
NEW
LMK_01
Key Block
Live Storage
cmd: LK
CURRENT
KCS OLD
cmd: LO
OLD
KCS NEW
cmd: LN
NEW
LMK_02
Key Block
Live Storage
cmd: LK
CURRENT
KCS OLD
cmd: LO
OLD
KCS NEW
cmd: LN
NEW
…
Hasta ID 19
···
···
···

## Slide 7
05 · MIGRACIÓN MK — IBM COPROCESSOR 4767
FIPS 140-2 Level 4. Una sola MK (no múltiples slots). Tres registros internos: New · Current · Old. Ciclo ya ejecutado y validado.
IBM 4767 CCA
PCIe Cryptographic Coprocessor
New MK Register
Recibe las partes de la nueva MK (split knowledge). No cifra producción. Permanece hasta el SET.
Current MK Register
MK activa. Cifra todas las claves en keystores DES/PKA/AES. Al SET: New → Current.
Old MK Register
Guarda la MK anterior post-SET. Permite Key_Token_Change. Si vacío → RC12 RSN764.
Flujo — Master Key Process (BLASPROD)
1
Opción 1
Limpiar New MK Register
2
Opcs 4·5·6
Cargar partes de nueva MK (split knowledge)
3
Opción 7 — SET
New → Current · Current → Old
4
Opción 8
Key_Token_Change: re-cifrar keystores (DES·PKA·AES)
5
Opción 2
Limpiar Old Register — SOLO tras 100% re-cifrado
⚠ Si Old MK Register está vacío al llamar Key_Token_Change → RC12 RSN764. Re-cifrar siempre antes de limpiar Old.
API: CSNBMKP · CSNBKTC · CSNDKTC (PKA)
✅ Ciclo funcional — ya ejecutado y validado anteriormente en producción.

## Slide 8
06 · FLUJO GENERAL DE MIGRACIÓN LMK
Aplica a todos los escenarios. BW re-cifra clave a clave. KCV es el control de integridad obligatorio.
1
Consola HSM
Secure-Auth.
LK · LO / LN
Cargar la nueva LMK en Live o KCS. Requiere smartcards de Oficial de Seguridad.
▶
2
Inventario
de Claves
Consultar BD
KCVs ref.
Listar todas las claves a migrar. Registrar KCV pre-migración por clave.
▶
3
Correr
Utilitario
Cmd BW
Re-cifrado
BW re-descifra con OLD y re-cifra con la nueva LMK. Clave a clave.
▶
4
Validar KCV
KCV retornado
== KCV ref.
Por clave: KCV retornado por HSM debe ser idéntico al pre-migración. Si difiere → error.
▶
5
Actualizar BD
Solo si
KCV OK
Guardar la clave re-cifrada y el nuevo KCV. Log de auditoría por clave.
▶
6
Certificación
DO / BS
Casos de uso
Borrar KCS. Ejecutar certificación post-migración con transacciones de prueba.
Cmd BW: entrada = clave bajo OLD LMK + KCV de referencia · HSM re-descifra, re-cifra, retorna KCV · UPDATE BD solo si KCV coincide · log por clave.

## Slide 9
07 · ESTRATEGIAS DE MIGRACIÓN — LO vs LN (Thales)
Según el Host Programmers Manual (cap. 10): 2 formas de asignar LMKs al Live Storage y Key Change Storage.
OPCIÓN A — Comando LO
Live Storage
🆕 LMK NUEVA
KCS OLD (cmd LO)
🔙 LMK ANTIGUA
▸ La LMK NUEVA se carga en Live Storage (cmd LK).
▸ La LMK ANTIGUA se mueve a KCS OLD (cmd LO).
▸ Durante la migración, el HSM NO puede procesar transacciones (la nueva LMK aún no tiene claves migradas).
▸ Ventaja: al finalizar, el HSM está listo de inmediato para producción — la nueva LMK ya está en Live.
▸ Escenario ideal cuando se usa un HSM dedicado a la migración.
OPCIÓN B — Comando LN (más reciente)
Live Storage
🔙 LMK ANTIGUA
KCS NEW (cmd LN)
🆕 LMK NUEVA
▸ La LMK ANTIGUA permanece en Live Storage — sigue procesando producción.
▸ La LMK NUEVA se carga en KCS NEW (cmd LN).
▸ El HSM puede procesar transacciones Y migrar claves en paralelo — sin downtime durante la migración.
▸ Desventaja: al finalizar, la nueva LMK debe cargarse en Live antes de poder operar (corte final breve).
▸ Escenario ideal para ambientes de producción crítica.
Fuente: Thales payShield 10K Host Programmers Manual, cap. 10 — "LMK Migration Process Overview"

## Slide 10
08 · ESTRATEGIAS DE MIGRACIÓN
Variant→Variant / KB→KB: usa KCS NEW (mismo slot). Variant→Key Block: usa KCS OLD + nuevo LMK ID KB (slot separado).
Variant → Variant
Renovación periódica sin cambio de formato
Storage: KCS OLD (LO)
Slot: Mismo LMK ID
Comandos: LK + LO + BW + DO
1. Nueva Variant → Live Storage (LK)
2. Antigua Variant → KCS OLD (LO)
3. BW re-cifra hacia nueva LMK
4. DO borra KCS OLD tras 100% KCVs OK
⚠ Requiere ventana de mantenimiento.
Variant → Key Block
Adopción TR-31 — PCI HSM v3
Storage: KCS OLD (LO) + nuevo slot KB
Slot: LMK ID nuevo (KB)
Comandos: LK + LO + BW + DO
1. Crear nuevo LMK ID con KB en Live Storage (LK)
2. Antigua Variant → KCS OLD del nuevo slot (LO)
3. BW re-cifra produciendo key blocks TR-31
4. DO borra KCS OLD · Single-DES NO puede migrar
⚠ IRREVERSIBLE. Single-DES debe reemplazarse antes.
Key Block → Key Block
Renovación KB (ej: 3DES KB → AES-256 KB)
Storage: KCS NEW (LN)
Slot: Mismo LMK ID o slot separado
Comandos: LN + BW + switch + BS
1. Nueva KB → KCS NEW (LN) · producción continúa
2. BW re-cifra hacia KCS NEW · aún no operativas
3. Validar 100% KCVs — CRÍTICO antes del switch
4. Switch: KCS NEW → Live Storage · activación final
⚠ Switch es punto crítico sin rollback. Validar TODO antes.

## Slide 11
09 · CERTIFICACIÓN POST-MIGRACIÓN
Migración certificada cuando todos los casos de uso retornan error '00' y KCVs de BD coinciden con valores de referencia pre-migración.
CU-01
Verificación Masiva de KCVs
Calcular KCV de cada clave migrada en BD. Comparar contra el KCV pre-migración registrado. Todos deben coincidir — cualquier diferencia es un error de migración.
CU-02
Ciclo de Autorización End-to-End
Ejecutar flujo completo de autorización de transacción usando BDK, ZPK, TMK migrados. Todos los pasos deben retornar código '00'. Verificar CVV/CVC con CVK y MAC con TAK/ZAK.
CU-03
Operaciones Criptográficas Generales
Generar, importar y exportar al menos una clave por tipo (ZMK, ZPK, BDK, CVK, TAK, ZAK). Verificar que el tipo, uso y KCV de cada clave son correctos post-migración.
IBM 4767: validación equivalente via Key_Token_Change (opción 8) — re-cifrado de keystores DES·PKA·AES y verificación de KCV post-SET.
✅ Migración certificada: CU-01 a CU-03 con error '00' · KCVs de BD == valores pre-migración · Log de auditoría completo.

## Slide 12
RESUMEN — COMPARATIVA DE ESTRATEGIAS
Criterio
Variant → Variant
Variant → Key Block
KB → KB (KCS NEW)
KB → KB (Slots sep.)
KCS usado
KCS OLD
KCS OLD + slot KB
KCS NEW
Ninguno ✓
Producción
Interrumpida
Interrumpida
Ininterrumpida
Ininterrumpida ✓
Comandos
LK+LO+BW+DO
LK+LO+BW+DO
LN+BW+switch
LK+BW (2 slots)
Rollback
Difícil
Imposible ⚠
No existe post-switch
Trivial ✓
Licencias slot
1 slot
2 slots (var+kb)
1 slot
Mínimo 2 slots
Single-DES
Migra OK
NO migra ⚠
Migra OK
Migra OK
Escenario ideal
Renovación periódica
Adopción PCI HSM v3
Pocos slots libres
Producción crítica ✓
🔑 KCV idéntico antes y después en TODAS las estrategias. LMK Store = terminología oficial Thales.

## Slide 13
Resumen Ejecutivo
Plan de Migración de Claves Criptográficas — HSM Thales + IBM Coprocessor 4767
LMK · HSM THALES
Escenarios:
Variant→Variant · Variant→KeyBlock · KB→KB
Cmd migración:
BW (Block cipher key Re-encipher)
KCV:
Idéntico antes y después — obligatorio
Utilitario:
Nuevo proceso — servidor via TCP/IP al HSM
Comandos LMK:
LK / LO / LN / DO / BS / VT
Certifica:
CU-01 a CU-03 · error 00 en todas
En desarrollo — pendiente de ejecucion
MK · IBM 4767 CCA
Proceso:
Menú Master Key Process — 8 opciones
SET:
Opción 7: New MK → Current · Current → Old
Re-cifrado:
Opción 8: Key_Token_Change
Keystores:
DES · PKA · AES (DB2/QSYS)
API:
CSNBMKP · CSNBKTC · CSNDKTC
Certificación:
KCV post-SET · FIPS 140-2 Level 4
Ciclo funcional — ya ejecutado y validado
🔑 Ambos frentes: MK cifra todas las claves operativas · KCV = control de integridad obligatorio · Claves nunca en texto claro.